## Slide 1
Chapitre II partie 1
Méthodes d’étude de la cellule
Dr DEBIB Aicha

## Slide 2: Objectifs :
Connaitre l’historique de la découverte du microscope optique,
Connaitre le principe de fonctionnement du microscope optique et électronique.
Pouvoir faire la différence entre la microscopie photonique et la microscopie électronique.

## Slide 3: Historique
Antonie van Leeuwenhoek a été un scientifique autodidacte hollandais du XVIIe siècle. Artisan drapier à Delft, il a mis au point des techniques de polissage de lentilles puis leur utilisation grâce à un « microscope » original permettant un grossissement d’objet jusqu’à 300 fois. Pendant une cinquantaine d’années, il a observé avec une curiosité sans limite, découvrant en particulier les bactéries et les protozoaires, mais aussi les globules rouges. On peut le considérer comme le premier microscopiste, voire le premier physiologiste.

## Slide 4: 1- Les microscopes optiques(M.O)

## Slide 5: 1.1. Le microscope optique à fond clair

## Slide 6: 1.1.1.Principe
Le microscope optique à fond clair utilise la lumière visible comme source lumineuse.
Il est équipé de trois systèmes de lentilles transparentes (verre) :
Un objectif effectue le grossissement primaire et donne une image réelle.
Un oculaire effectue le grossissement secondaire. Il permet à l’oeil de former une image virtuelle agrandie de l’image réelle formée par la lentille de l’objectif.
un condenseur concentre la lumière sur l’objet

## Slide 8
Tube optique
Oculaire
Vis
macrométrique
Vis
micrométrique
Barillet
Objectif
Platine
Miroir
Potence
Diaphragme

## Slide 9: 1.1.2.Le pouvoir séparateur ou limite de résolution
Est la plus petite distance séparant deux points voisins que l'on peut distinguer à l'aide du microscope. La limite de détection D peut se calculer d’après la formule suivante :
D= 0,61. λ / n. sin α
D = pouvoir séparateur
λ = longueur d’onde du rayonnement utilisé
α= demi angle d’ouverture de l’objectif
n = indice de réfraction du milieu transparent qui sépare l’objet de l’objectif (l’air ou l’huile à immersion).

## Slide 10: Les types de microscope optique

## Slide 11
1- Microscope optique à fond noir | Le spécimen brille sur un fond noir | Observation des microorganismes vivants invisibles en microscope à fond clair
Paramecium
Paramecium
Microscope optique à fond noir
Microscope optique à fond clair

## Slide 12
2- Microscope optique à contraste de phase | L’image présente des régions brillantes et d’autres noir et grises. Ne nécessite pas de fixation ni de coloration | Observation détaillée des structures internes des spécimens vivants tels que les inclusions
Paramecium

## Slide 13
OBSERVATION DE CELLULES AU MICROSCOPE À CONTRASTE DE PHASE

## Slide 15
3.Microscope optique à contraste d’interférence différentielle | Résolution meilleur que le microscope à contraste de phase. Ne nécessite pas de coloration | Observation détaillée des structures internes : obtention d’images tridimensionnelles
Amoeba proteus (protozoa)

## Slide 16
4- Microscope optique à fluorescence | Echantillon préalablement coloré avec un fluorochrome | Observation des microorganismes présents dans les tissus
Treponema pllidum
Bactéries

## Slide 17
5- Microscope optique confocal | Echantillon préalablement coloré avec un fluorochrome. Obtention d’image à une profondeur de 100µm | Images à deux ou à trois dimensions.
Paramecium

## Slide 18: Microscope inversé
6- Microscope inversé | À l’inverse de la microscopie optique classique où la lumière arrive sur l’échantillon par le bas et où l’observation se fait par le dessus, pour le microscope inversé, la source de lumière est placée au-dessus de l’échantillon et les objectifs en dessous. Ce microscope est beaucoup utilisé pour l’observation de cellules en culture in vitro.

## Slide 19: 2-Microscopes électroniques

## Slide 20: 2.1. Principe
Le principe de fonctionnement d'un microscope électronique ressemble un peu à celui d'un microscope optique sauf que:
Les photons sont remplacés par des électrons.
Les lentilles de verre sont remplacées par des lentilles électromagnétiques.
La limite de résolution du ME est plus élevée à celle du MO. Elle est de 2 nm (c’est-à-dire 1000 fois plus élevé que le MO).
L’agrandissement du ME peut atteindre jusqu’à 500.000 contre 2000 pou un MO.

## Slide 21
Principe
Grossissement 2000000 fois, Résolution 0.05 nm

## Slide 22
Dans ces microscopes, le faisceau de photons est remplacé par un faisceau l’électrons émis sous vide, accélérés par une forte différence de potentiel et canalisés par une série de lentilles (électro-magnétiques).
Le microscope est équipé de trois système de lentilles transparentes (verre).
Un condenseur D1 concentre la lumière sur l’objet
Un objectif et un oculaire L1 et L2 grossissent l’image.

## Slide 23
Il existe deux types de microscope electronique
  Microscope électronique à transmission(MET)
  Microscope électronique à balayage(MEB)
MET
MEB

## Slide 24: 1- Microscope électronique à transmission(MET)
Dans le MET, les électrons traversent l’échantillon traité par des métaux lourds.
Sur l’écran du MET apparait une image claire et agrandie. L’image est due à l’absorption différentielle des électrons par les différentes structures de l’échantillon.
Le MET se compose essentiellement de:
1- une source des électrons (fil métallique chauffé à un degré très élevé sous vide). Sous vide, les électrons vont être accélérés en appliquant une différence de potentiel de10 à 100 kV
2- Espace tubulaire sous vide
3- Des lentilles électromagnétiques (Bobines) permettent la diffraction du trajet des électrons.

## Slide 26: Microscope électronique à balayage(MEB)
Le MEB permet d'observer l’objet en trois dimensions (en pseudo 3D..). Il est utilisé dans l’étude des surfaces des objets massifs après leur traitement par des substances métalliques réfléchissantes telles que le platine, l’argent et l’or.
Le flux d’électrons balaye la surface de l’objet. Ce sont les électrons secondaires, renvoyés par la surface métallique, qui sont utilisés pour fournir une image.

## Slide 27
Schéma d'un MEB équipé d'un détecteur de rayons X "EDS"

## Slide 28
Tête de fourmi vue au MEB