## Slide 1: Chapitre II
I- TECHNIQUES D’OBSERVATION DE LA CELLULE BACTERIENNE
Dr DEBIB Aicha

## Slide 2
B - Observation microscopique
L'observation microscopique permet de faire une étude morphologique des cellules d'une espèce microbienne. Elle comprend :
L’examen à l'état frais (examen entre lame et lamelle des bactéries vivantes)
l'examen après coloration (le plus souvent sur frottis séchés et fixés).

## Slide 3
1 - Examen à l'état frais
Il permet d'observer sur les cellules vivantes:
- la forme des cellules
- leur mode de groupement
- leur mobilité
- la quantité approximative des bactéries par champ microscopique

## Slide 8
La coloration au bleu de méthylène peut apporter des informations concernant la morphologie des germes.
Mode opératoire :
Sur le frottis fixé et refroidi :
- Faire couler la solution de bleu de méthylène phéniqué jusqu'à ce que toute la lame soit recouverte.
- Laisser agir 1 minute.
- Rincer abondamment la lame avec le jet d'une pissette d'eau distillée, ou à l'eau du robinet jusqu'à élimination des colorants en excès.
- Sécher à l'air ou sur une platine chauffante, ou encore sécher délicatement entre deux feuilles de papier filtre fin (ou buvard), sans frotter.
- Examiner au microscope, objectif à immersion
COLORATIONS SIMPLES : (Coloration au bleu de Méthylène)

## Slide 9
Les bactéries sont colorées en bleu sombre. Cette coloration est intéressante pour l'observation rapide des frottis mais elle permet seulement l'étude de la morphologie des bactéries.
1.Réaliser un étalement sur lame
2. Coloration au bleu de méthylène

## Slide 10
2 - Examen après coloration
Si la plupart des bactéries et des microbes peuvent être observés en suspension aqueuse, cette observation est grandement facilitée par l'application de colorants.
Les colorations, réalisées sur des frottis séchés et fixés, sont classées en coloration simple (1 seul colorant) coloration différentielle type Gram

## Slide 11
Coloration simple: (non-différentielles) permettent de mieux visualiser les morphologies bactériennes et de préciser les agencement des bactéries les unes avec les autres

## Slide 12
Levure
Bactéries du yaourt

## Slide 15
Cocci in pair – Diplococcus
Sarcina – groups of eight
Tetrad – groups of four
Cocci in chain - Streptococci
Cocci in cluster - Staphylococci
Coccus

## Slide 18
Forme en Bâtonnet: Bacille
Vrais bacilles: bâtonnet droit à extrémité arrondie ou réctangulaire (entérobactéries, bacillus), aux extrémités effilées (fusiforme): Corynébactéries.
Incurvés en virgule: Vibrio cholerea